電磁學 [起電]

起電 -- 電子轉移的過程

摩擦起電

1.  經摩擦後，兩條醋酸酯薄片 (帶正電) 會互相排斥。

2.  經摩擦後，兩條聚苯乙烯薄片 (帶負電) 會互相排斥。

3.  經摩擦後，醋酸酯薄片和聚苯乙烯薄片會互相吸引。

電磁學 [起電]

帶電物體能吸引不帶電物體

例：把一正電棒移近一塊金屬時，就會吸引金屬上的自由電子，使金屬靠近正電棒的一端帶負電，而另一端則因缺少了電子而帶正電。因為感生的負電荷較接近正電棒，所以吸力大於斥力，金屬和電棒相吸。

授受起電

電磁學 [感應起電]

1. 將棒移近導體

2. 將導體接地

3. 除去接地

4. 將棒移走

電磁學 [電荷、電流]

電荷分佈：

導體中的電荷只能分佈於該導體的表面，不能積聚在物體的內部。絶緣體中的電荷不能自由移動。

電荷單位：庫倫 (C)

每個電子所帶的電荷為 e = –1.6 × 10 –19 C

電流：

電荷流動率

單位：安培 (A)  1A = 1 C s –1

註：傳統電流和電腦流動的方向是相反的。

電磁學 [電勢差、電阻、歐姆定律]

電勢差：												  歐姆定律：

每單位電荷通過時能量轉換稱為電勢差。

單位：伏特 (V)   1V = 1 J C –1

電阻：

導體的電阻是通過它的電壓與電流之比。

單位：歐姆 (Ω)

若温度及其他物理條件保持不變，則跨過導體兩端的電壓與通過的電流成正比。

電阻會增加，若

1.  温度上升

2.  長度增加

3.  橫切面積減少

電磁學 [串聯和並聯]

串聯：

並聯：

等效電阻 R

R = R1 + R2 + …

等效電阻 R

電池具有內阻，電能會在電池內部產生熱效應，造成損耗。因此，跨過電池兩端的電壓低於電動勢。

電磁學 [串聯和並聯]

低電阻：

安培計量度的電流是流經電阻器和伏特的電流的總和。

流經伏特計的電流可被忽略。

高電阻：

伏特計量度的電壓是電阻器和安培計的電勢差的總和。

安培計的電勢差可被忽略。

註：當電流流過阻時，會產生熱效應。因此，當儀器的指示器穩定後，應立即記錄讀數。

電磁學 [電功]

電功：

電功率 (P)

單位：瓦 (W) 、 千瓦 (kW)

每個電器皆標有一個額定功率。

如：          燈泡 10V 25W

這表示該燈泡應在10V的電壓下工作，而在這 特定 的電壓下，它所消耗的電功率為25W。

∴  R = V2 ÷ P = 102 ÷ 25 = 4 Ω

額定功率只指出電器的最適宜的工作電壓，而不是實際操作電壓。但是，求出的電阻值是一個常量。若温度及其它物理條件不變，該數值不會隨著操作電壓的改變而改變。

電磁學 [電能、電費計算]

電能：

電功率 (P)

單位：千瓦小時 (kWh)

1 kWh = 1000W × (60 × 60) s = 3600 kJ

電費計算：

其中  P = 功率 (kW)     t = 操作時間 (小時)			c = 每度的電費 ($/kWh)

電磁學 [家居電器安全措施、保險絲]

安全措施：

1.  不要在同一插座上使用太多電器，使插座負荷過重。

2.  將電器的金屬外殼適當接地。

3.  必須先查出原因並修理妥當，才可更換保險絲或重設斷路器。

4.  電器應遠離水源。

5.  不應用手或其它物件接觸插孔

保險絲：

1.  保險線是一條短而幼的金屬線，當電流大過其額定值時，保險絲便會熔掉。

2.  保險線的額定電流值應與電線相配合，限制電流，以免因流經電路的電流過大以致電線變熱，引致火警。

電磁學 [磁場]

磁力：

磁極之間的磁力，總是同極相斥，異極相吸。

磁場線：

磁場線總是由北極出發，指向南極。

電磁學 [電流的磁效應]

電流的磁效應：

如何增大電磁鐵的強度？

1. 使用軟鐵心

2. 增大電流

3. 增加圓形線圈匝數 / 增加螺絲管單位長度的匝數

電磁學 [弗林明左手定則]

弗林明左手定則 ( 電動機定則 )：

當電流與磁場成一角度時，載電流導體就會受到磁力的作用。若電流垂直於磁場，則磁力的方向可由下圖找出：

電磁學 [磁場中載電流導體]

參考右圖，如何找出兩條載電流導線的受力方向？

解：

考慮導線P，先根據右手握拳定則，找出感生磁場的方向，再根據弗林明左手定則，找出P作用於Q的力的方向。

再考慮導線Q，利用右手握拳定則，找出感生磁場的方向，再根據弗林明左手定則，找出Q作用於P的力的方向。

結論：兩條導線互相吸引 (一作用力和反作用力對)。

電磁學 [電磁感應、楞次定律]

電磁感應：

當發生下列情況下時：

- 導體沿著磁場移動，(切割磁場線)；或

- 增大 (或減弱) 磁場強度，即磁鐵被推向 (或移離) 導體；或

- 由電磁鐵產生磁場並改變流過電磁鐵電流；

穿過導體的磁場線的數目就會改變，使導體感生電動勢。

楞次定律：

這定律說明感生電流的方向總是 抗衡磁場 的改變。

電磁學 [弗林明右手定則]

弗林明右手定則 ( 發電機定則 )：

當導體在磁場中移動時，就能感生電流，其運動方向可運用下列的弗林明右手定則的圖找出。

電磁學 [直流發電機]

直流發電機：

如左圖所示，當線圈以順時針方向轉動時，根據弗林明右手定則，電流從Z流至W經X再到Y。所以Q上的電勢為正。在垂直位置上，感生電流為零。當線圈轉了180º 度時，線圈中的感生電流的方向調轉，但Q上的電勢依然為正。因此，電流為非恆定的直流電。

電磁學 [交流發電機]

交流發電機：

如左圖所示，當線圈以順時針方向轉動時，根據弗林明右手定則，電流從Z流至W經X再到Y。所以Q上的電勢為正。在垂直位置上，感生電流為零。當線圈轉了180º 度時，線圈中的感生電流的方向調轉。因為使用了匯電環，所以Q上的電勢轉變為負。因此，產生了交流電。

電磁學 [變壓器]

變壓器：

原理：

當交流電流通過原線圈時，就會產生一個變化的磁場，磁場由軟鐵心傳遞至副線圈產生感生電動勢。若副線圈中是一個完整電路，則會有感生電流流過副線圈。

對於任何變壓器，

Vp : 原線圈的電壓    Vs : 副線圈的電壓

NP : 原線圈的匝數	  Ns : 副線圈的匝數

電磁學 [變壓器效率、增大效率方法]

效率：

若是一個理想變壓器(效率 = 100%)，則

Ip : 原線圈的電流

Is : 副線圈的電流

增大變壓器效率方法：

1. 使用較粗的導線 (能減少電阻)

2. 使用軟鐵薄片疊成鐵心 (減低渦電流)

3. 使用軟鐵心 (容易被磁化和退磁)

電磁學 [發電站輸送電能至家居]

使用交流電：

可容易地被變壓器升壓或降壓。

使用高電壓：

根據P = I2 R，電纜的損耗功率會隨電流的增大而增大。

根據P = V I，高電壓會令電流減低。

(  高電壓能減低電能的損耗。

輸送電能：

發電站 ( 升壓 ( 長電源電纜 ( 降壓 ( 用戶 (家居)

# Text boxes

效率 = × 100%

輸入功率 = 輸出功率

Ip Vp = Is Vs

原線圈

副線圈

軟鐵心

WX

YZ

YZ

WX

YZ

WX

WX

YZ

YZ

WX

轉動周數

電動勢

1

0

樞軸

匯電環

磁電刷

Z

Y

X

W

–

+

Q

P

S

N

WX

YZ

YZ

WX

YZ

WX

WX

YZ

YZ

WX

轉動周數

電動勢

1

0

線圈轉動方向

樞軸

換向器

磁電刷

Z

Y

X

W

–

+

Q

P

S

N

M

I

B

電流 (I)

磁場 (B)

運動 (M)

I

B

F

I

B

F

B

A

Q

P

Q

P

電流 (I)

磁場 (B)

力 (F)

電流 (I)

磁場 (B)

力 (F)

螺絲管

I

圓形線圈

I

直導線

I

S

N

N

S

N

S

N

S

N

S

S      N

N      S

N      S

總費用 = Pt × c

E = Pt

P = VI = I2R =

A

V

A

R

V

R

‧‧‧

R1

R1

‧‧‧

R1

R1

斜率 = R

V = IR

I

V

0

R =

V =

I =

感生電荷

導體

棒

接觸

帶負電

中性金屬球

異性相吸

同性相拒